…………………………………
miejscowość, data

Parametry oferowanego pojazdu

Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki z pługiem dwulemieszowym w formie leasingu operacyjnego

Nazwa producenta:
Model:

Tabela nr 1
LP.	Opis techniczny minimalnych parametrów	Opis techniczny parametrów oferowanego pojazdu / (należy wpisać wartość parametru, TAK lub NIE)
1	Rok produkcji-nie starszy niż 2022	…………….rok
2	Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody	TAK NIE
3	DMC-do 3,5 tony	TAK NIE
4	Konstrukcja przegubowa	TAK NIE
5	Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym dwu szczotkowym:
5.1	Wysokość – maksymalnie - 2000 mm ( bez światła sygnalizacyjnego )	…………….mm
5.2	Szerokość – maksymalnie - 1300 mm ( szerokość nośnika narzędzi )	…………….mm
5.3	Długość – maksymalnie - 4600 mm	…………….mm
6	Rozstaw osi – maksymalnie 1800 mm – kryterium oceny oferty	…………….mm
7	Podwozie 4 kołowe, napęd hydrostatyczny na 4 koła	TAK NIE
8	Wysokość pokonywania krawężników – minimum 150 mm	…………….mm
9	Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji	TAK NIE
10	Minimalna prędkość transportowa – 25 km/h	…………….km/h
11	Dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych	TAK NIE
12	Rozmiar opon min R16 M+S	R…………….
13	Silnik diesel-moc minimalna-55kW	……………KW
14	Norma emisja spalin minimum Stage V	Stage …………….
15	Kabina zamknięta, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana, radioodbiornik	TAK NIE
16	Siedzenie umieszczone centralnie, zawieszone pneumatycznie lub hydraulicznie, regulowane	TAK NIE
17	Kolor - intensywny pomarańcz ( kolor ogólnie uznany za kolor maszyn komunalnych )	TAK NIE
18	Podgrzewane lusterka	TAK NIE
19	Oświetlenie LED zgodne z przepisami prawo o ruchu drogowym	TAK NIE
20	Światło i akustyczny sygnał cofania	TAK NIE
21	Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE i zgodnie z normą DIN EN ISO 11201 w normalnych warunkach pracy przy 1600 obr./min - max - 72 dB(A)	TAK NIE
22	Zespół zamiatający dwu szczotkowy – regulacja szczotek z kabiny operatora w zakresie: / szerokość zamiatania, niezależne wychylenie mierzone od osi pojazdu w płaszczyźnie poziomej każdej ze szczotek, prędkości obrotowej / – funkcja dodatkowa / - kryterium oceny oferty	TAK NIE
23	Szerokość zamiatania – co najmniej - 2200 mm	…………….mm
24	Średnica szczotek – co najmniej 850 mm	…………….mm
25	Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami – maksymalnie 6000 mm – kryterium oceny oferty	…………….mm
26	System szybkiej zmiany narzędzi, dotyczy narzędzi montowanych z przodu jak i z tyłu pojazdu, bez konieczności użycia kluczy lub innych narzędzi	TAK NIE
27	Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm	…………….mm
28	Średnica kanału ssącego – co najmniej 180 mm, kanał ssący zamontowany na pojeździe w linii prostej od dyszy ssącej do wyrzutu w zbiorniku, w taki sposób, aby w pozycji roboczej nie wystawał poza obrys pojazdu, brak konieczności demontażu kanału ssącego przy wykorzystaniu pojazdu do prac zimowych (pług, posypywarka)	…………….mm
29	Klapa dużych śmieci sterowana z kabiny operatora	TAK NIE
30	Możliwość obserwacji dyszy ssącej z kabiny kierowcy	TAK NIE
31	Zbiornik na nieczystości – minimum 1500 litrów pojemności nominalnej zgodnie z EN 15429, ( potwierdzenie ) wykonany z materiału odpornego na korozję i ścieranie, kiprowanie hydrauliczne,	…………….l
32	Wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm	…………….mm
33	Wąż do grawitacyjnego spuszczania wody ze zbiornika na nieczystości	TAK NIE
34	Ładowność zbiornika zamiatarki – co najmniej 1000 kg	…………….kg
35	Zbiornik wody czystej – minimum 180 litrów	…………….l
36	Przyłącze do hydrantu do napełniania zbiornika wody czystej	TAK NIE
37	Ręczny wąż ssawny teleskopowy: długość minimum 3,5 m, średnica minimum 125 mm, ( dostosowany do pracy po obu stronach maszyny, z uchwytem, chowany po zakończeniu pracy )	Długość …………….m / Średnica …………….mm
38	Myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, wydajność min. 10 l/min; 100 bar, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem min. 10 m.	…………….l/min / …………….bar / ……………… m
39	Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited ( certyfikat )	…………….
40	Gwarancja co najmniej 36 miesięcy	…………….m-cy
41	Bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia	TAK NIE
42	Termin dostawy – 30 dni – kryterium oceny oferty	…………….dni
43	Pług odśnieżny dwu-lemieszowy – szerokość 145 – 160 cm, wysokość 60 – 80 cm	Szerokość……………. / Wysokość…………….
44	Dodatkowa para szczotek mieszanych	TAK NIE

45	Możliwość współpracy z następującym osprzętem: / (nie jest wymagana dostawa)
45.1	Urządzenie do szorowania na mokro z odsysaniem i recyrkulacją wody brudnej, listwa zbierająca pomiędzy szczotkami a kołami pojazdu, szerokość robocza co najmniej 1200 mm	TAK NIE
45.2	Możliwość holowania przyczepy o DMC co najmniej 2000 kg	TAK NIE
45.3	Urządzenie do ciśnieniowego spłukiwania i podlewania o pojemności co najmniej 1200 litrów, ciśnienie co najmniej 6 barów, wydajność co najmniej 60 litrów na minutę, wąż co najmniej 30 metrów	TAK NIE

46	Informacje dodatkowe:
46.1	Reakcja serwisu gwarancyjnego do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia	……………………….dni
46.2	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:
46.2.1	- instrukcję w języku polskim	TAK NIE
46.2.2	- katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu Dostawcy,	TAK NIE
46.2.3	- kartę gwarancyjną	TAK NIE
46.2.4	- certyfikat PM 2,5; PM10	…………….

        .................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)